MICRO TACHO TACHOMETER TURNIGY

Funkce:
K měření 2 - 9 listů vrtule a EDF jednotek.
Maximální hodnota 99999ot./s

Vlastnosti:
- Ultra ostré podsvícení LCD displeje
- 220mAh Lion baterie v ceně
- Kompaktní a přenosný
- Automatické vypnutí při nečinnosti. (zabraňuje vybití baterie)
_ Váží pouze 39 gramů

Návod k použití:
Podržením vypínacího tlačítka na více než jednu sekundu zapnete přístroj.
Stiskněte tlačítko SET, vyberte počet listů na vaší měřené vrtuli nebo EDF.
Namiřte otáčkoměr přímo na rotující listy měřené vrtule ze vzdálenosti asi 10 cm.

LCD displej bude zobrazovat rychlost otáčení v reálném čase ( ot./s ) a po dokončení měření zůstane zobrazena maximální naměřená hodnota.
Chcete-li mít podsvícený displej, podržte tlačítko SET déle -3 sekundy.
Měření provádějte při dobrém osvětlení a vyhněte se zářivkám, protože mohou způsobovat nesprávné měření /čtení/.

Varování !
Vždy měřte v bezpečné vzdálenosti od rotujících objektů. Nikdy nestůjte před, nebo vedle      rotující vrtule. Při používání tohoto zařízení vždy používejte ochranné brýle.

Přeložil :  OwlCastle

více na :  http://www.wwii-rcmodely.mypage.cz/