Aqui você pode comprar a câmera: www.hobbyking.com

Teclas de funções gerais:

Fig.1

Botão: 1

Toque curto: A) no menu, selecionar/ movimentar para cima

B) funções de comutação:

1. Vídeo manual

2. Foto manual

3. Filmagem

4. Tirar fotos durante a condução

B) durante a reprodução para selecionar o registro anterior,

pressionado para: On \ Câmera Off.

Botão: 2

Toque curto: A) registro de parada,

B) a reprodução: Reproduzir; Parar

C) na seleção item de menu, retorno

Pressionado, menu de saída.

Botão: 3

Toque curto: A)  no menu, selecionar/ movimentar para baixo

B) durante a reprodução para selecionar o próximo registro,

pressionado para: On \ Câmera Off.

MENU

Para acessar o menu: ligue a câmera pressionando e segurando o botão 1. Em seguida, conectar a câmera a uma TV usando o cabo AV. Em seguida, pressione e segure o botão 2 até que acesse a tela de menu. O indicador de barra verde mostra o item selecionado.

MENU PRIMEIRA PÁGINA:

1. Selecionar a qualidade de gravação: Econômica, normal, fina.

2. Selecionando o tempo de gravação.

3. Selecionando a gravação de "circular" ( MD Regime).

4. Definir data:

Formato de data, e alterações, selecionando o item desejado pressionando o botão 2. Selecione as opções atraves dos botões de opção 1 e 3. O formato da data pode assumir a forma dd \ mm \ aaaa, mm \ dd \ aaaa, aaaa \ mm \ dd. Após a escolha confirme, pressionando e segurando o botão 2.

5. Definir a taxa de atualização.

A 60Hz para a gravação, aparecem listras horizontais.

MENU segunda lista:

6. Ajustando o sinal de saída de TV: (NTSC, PAL)

7. Escolha do idioma.

8. Configuração padrão (Reset all).

9. Definir exibição da data e hora em vídeo.

10. Versão de firmware da sua câmera.

Vídeo ao vivo e transferência dados de sua câmera.

Funciona da seguinte forma: conecte o cabo usb na câmera.

Computador, identificará como uma webcam ou abrirá opção de explorar pasta. O vídeo em modo web cam é transmitido sem o seu registro.

Mas se você conectar a câmera a uma TV, o vídeo será gravado. Da mesma forma com o modo de foto.

O tempo de gravação (2 GB)

Econômica: 38min.18sec. (Grava em vídeos de 20 min.)

Normal: 24min. 14sec. (Grava em vídeos de 20 min.)

Fina: 17min.10sec.

PARA QUEM QUER INSTALAR sistema de iluminação:

fig.2

Na fig.2, estão marcados círculos vermelhos nos terminais de conexão do led.

Na câmera, por padrão, a luz de fundo é desligada. Quando você pressiona o botão 3 aciona a corrente ligando o led.

Pessoalmente, eu soldei um dos LEDs (light-emitting diode) nos primeiros terminais. Para aqueles que querem colocar um CID (LED infravermelho), o meu conselho é para colocá-lo no circuito superior e o LED na parte inferior. Isto irá permitir que você capture imagens em completa escuridão.

O número maximo de LEDs não está marcado. Mas, eles têm que ser ligados em paralelo.

Minhas amostras colhidas no escuro. SD

Procedimento para vídeo ao vivo, FPV.

(Esta é uma transcrição modificada de revisão do usuário MaSu99, que eu tentei e realmente funciona muito bem, então eu pensei que seria útil ter este arquivo ...)

"Para todos os que querem usar esta câmera como FPV-cam durante a gravação - leia isso!

Normalmente, você não vai obter qualquer exibição ao vivo na TV-OUT durante a gravação, mas eu descobri um pequeno truque de como ele funciona:

1 - ligar a câmera - esperar até que ela seja inicializada (vibração de comprimento).

2 - definir o modo de vídeo como movimento de detecção (pressione botão 1 on / off duas vezes até leds amarelo e azul ficarem acessos).

3 - ligar o AV-plug. Esperar por um curto período de tempo até que você vai ver a vista ao vivo em seu Display / TV.

NOTA: # # # Os seguintes passos devem ser feito muito rápido, se você fizer isso muito lento, a câmera desliga # # #!

4 - retire o seu AV-plug.

5 - câmera no Modo de vídeo (pressione botão 1 on / off duas vezes até o LED azul acender).

6 - ligar o AV-plug novamente (Isso tem de ser feito muito rápido, caso contrário, a câmera irá desligar!).

7 - Agora você pode empurrar o botão de gravação para iniciar a gravação enquanto AV-Out dá sinal de exibição ao vivo para seu transmissor ".

DICA GRANDE MaSu99. Muito obrigado!

Este manual é uma compilação de manuais que estão disponíveis nos arquivos da hobbyking, traduzidos para o português br, para fácil entendimento.

Agradecimentos a todos que fizeram e melhoraram estes manuais.

versão Reimir.