Bedienungsanleitung für 8A UBEC

8 Ampere UBEC ( Schaltregler )

- Wofür benötigt man ein BEC ( Empfängerstrom – Versorgung )

Der 8A UBEC ist ein Gleichspannungs – Schaltregler, ausgelegt für 2 – 3 Zellige Lithium

Accus.

Der Schaltregler erzeugt eine konstante, sichere Spannung für ihren Empfänger, Gyro und Servo.

Die Ausgangsspannung ist umschaltbar zwischen 5 V und 6 V

Der Schaltregler ist sehr gut geeignet für Helikopter mit Verbrennungsmotoren und große

Modellflugzeuge.

Verglichen mit dem linearen BEC, ist die Gesamteffizienz des Schaltreglers viel höher. Somit kann die Standzeit des Empfängeraccus verlängert werden.

Weiterhin ist die Wärmeentwicklung bei einem Schaltregler im Vergleich zu einem Linearen BEC viel geringer. Somit sind Ausfälle des BEC durch Übertemperatur bei einem Schaltregler

sehr Unwahrscheinlich.

- Technische Daten

  - Ausgangsspannung: 5V / 8A oder 6V / 8A ( Per Externschalter umschaltbar )

  - Eingangsspannung: 6V > 12,6 V  ( 2 – 3 Zellige Lithium Accus. )

  - Größe in Millimeter: 42 x 39 x 9   ( Länge x Breite x Höhe )

  - Gewicht.:                   38 Gramm

  - Ruhestrom:                 60 mA

- Eigenschaften

  - Aufgebaut mit einem modernen Schaltregler IC

  - Hoher Ausgangsstrom. 8A Dauerstrom und 15A Impulsstrom.

  - Der Ausgang ist Kuzschlussgeschützt.

  - Ein Metallgehäuse schirmt die Elektronik ab und ein Ferritring schützt vor Störungen in den Ausgangsleitungen.

  - Automatische Zellenerkennung der Lithium – Accus ( 2 Zellen oder 3 Zellen ) mit Anzeige des Zustandes über die Indikator – LED’s.

  - Eine LED zeigt den Ausgangsstatus ( Ein oder Aus )

  - Zwei Anschlusskabel für den Empfänger reduzieren den Innewiderstand des Kabels

  - Beiliegender Stepp-down Spannungsregler ( Bei Eingang 6V = Ausgang 5,3 V )

- Anschluss – Bild

- Wichtig !

  - Bei der Entwicklung des UBEC wurde versucht, elektromagnetische Interferenzen

weitgehenst zu vermeiden aber es können immer noch Interferenzen den Empfänger

stören.

Bitte montieren Sie den Ferritring so weit wie möglich entfernt von der UBEC –

Platine.

Montieren Sie den Ferritring nie in der Nähe oder auf dem UBEC!!!

Bitte montieren Sie das UBEC so weit wie möglich entfernt vom Empfänger.

  - Dieses UBEC wurde speziell für Lithium – Accus entwickelt.

Bitte keine NC.- oder NiMh – Accus verwenden.

  - Bitte achten Sie beim Anschließen des Accus auf die richtige Polung!

Verpolung kann zur Zerstörung des UBEC führen.

- Wie nutzen Sie das UBEC

  - Stellen Sie die von Ihnen gewünschte Ausgangsspannung ein.

Die Ausgangsspannung kann mittels Schalter auf  5V oder 6V eingestellt werden.

  - LED – Anzeige Ausgangsspannung.

Die LED zeigt, ob die Ausgangsspannung normal ist oder nicht.

Leuchtet die LED nicht, Prüfen Sie bitte , ob der Externschalter auf „ ON „ steht und die Verbindung zum Accu korrekt ist.

  - LED – Status-Anzeige Eingangsspannung. ( 4 LED’s )

Leuchtet bei einem 3 zelligen Lithium - Accu nur noch die rote „ Stop LED “, das heißt, die Spannung liegt unter 9,9V,wechseln Sie bitte sofort den Empfängeraccu .

Verwenden Sie bitte keinen „ ungeladenen „ 3 zelligen Lithium – Accu ( Accuspannung unter 9 V ). Das UBEC könnte diesen Accu als 2 zelligen Lithium – Accu erkennen, was zur Tiefentladung und zur Beschädigung des Lithium – Accu führen könnte.

Weiterhin würde damit auch das UBEC ausfallen.

6.4.      Ein  und Ausschalten der Ausgangsspannung

Schalten Sie den Externschalter auf „ ON „ , die rote LED – Anzeige im Ausgang leuchtet .

Schalten Sie den Externschalter auf „ Off „ , die rote LED – Anzeige im Ausgang erlischt .

6.5.      Der beiliegende 0,7V Stepp-down Spannungsregler

Der Stepp-down Spannungsregler ermöglicht die Verwendung von Futaba – Servos Modell

9241, 9251, 9253, 9254, 9255, 9256 und ähnlichen Digitalservos für 6V Spannung .

Dieser Spannungsregler reduziert die 6V um 0,7V auf 5,3V.

Verwendung: Schalten Sie den Spannungsregler in Reihe zum Servo ( stecken Sie den

Spannungsregler zwischen Empfänger und Servo oder Gyro und Servo )

Ist bei den Servos eine Betriebsspannung von 6V erlaubt, wird der Spannungsregler nicht

benötigt.

# Text boxes

Umschalter Ausgangsspannung

LED – Anzeige Ausgangsspannung

Externschalter Ausgangsspannung

LED – Status-Anzeige Eingangsspannung

Ausgang

Eingang

VOLL

MED

LOW

STOP

4 LED blinken

gleichzeitig

Spannung Lithium Accu - Pack

3 S Accu - Pack

2 S Accu - Pack

LED - Anzeige

5,4 V – 6,6 V

< 9,9 V

6,6 V – 7,2 V

9,9 V – 10,8 V

7,2 V – 7,8 V

10,8 V - 11,7 V

1.) Spannung < 5,4V   2.)Spannung >13,5V

Eine LED blinkt kurze

Zeit

1.) Spannung >13,5V

Der Accu ist an der Schaltschwelle zur nächst niedrigeren Spannung.

7,8 V – 8,4 V

11,7 V – 12,6 V

LED leuchtet

LED leuchtet nicht

LED – Status-Anzeige Eingangsspannung

Externschalter Ausgangsspannung